| Betriebsanweisung Nr.: |  |
| --- | --- |
| Gem. §20 GefStoffV |  |
| Baustelle/Tätigkeit |

|  | Laborchemikalien, krebserzeugend und/oder erbgutverändernd |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Enthaltene Substanz kann Krebs erzeugen! Beschriebene Substanz kann zu vererbbaren Schäden führen!

Kann die Atemwege, Augen, Haut, Verdauungsorgane reizen. Kann zu Allergien führen. Kann Schwindel und Kopfschmerzen hervorrufen. Gesundheitsschäden möglich (verschiedensten Funktionsstörungen des Körpers).

Dauerhafte Schäden möglich (die inneren und äußeren Organe sowie die Haut). Beschwerden können auch erst später auftreten. Reichert sich im Körper an.

Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Arbeiten immer unter dem Abzug bzw. unter Einsatz der technischen Lüftungseinrichtungen durchführen! Von Zündquellen (auch elektrische Geräte ohne Ex-Schutz) fernhalten, nicht rauchen, offene Flammen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Geschlossene Apparaturen verwenden! Apparaturen standfest installieren! Auch Abwiegen unter dem Abzug durchführen! Beim Ab- und Umfüllen Verschütten vermeiden! Zum Umfüllen nur geeignete Geräte (Pipette, Dosierhahn, Ballonkipper etc.) verwenden! Auf größte Sauberkeit am Arbeitsplatz achten! Arbeitsflächen und Schreibflächen voneinander trennen! Einzusetzende Stoffmengen so gering wie möglich halten! Vorratsmenge am Arbeitsplatz auf ein Mindestmaß beschränken! Vorratsgefäße oder sonstige Behältnisse im Tragekorb oder Eimer transportieren! Flüssigkeiten nicht mit dem Mund pipettieren! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen! Tägliche Körperreinigung nach Arbeitsschluß durchführen! Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Vor dem Verlassen des Labors die persönliche Schutzausrüstung (Labormantel, Einmalhandschuhe usw.) ausziehen! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Korbbrille! Handschutz: Zum Schutz vor Hautkontakt Einmalhandschuhe für kurzzeitigen Einsatz verwenden! Atemschutz: Bei störungsfreiem Arbeiten unter dem Abzug nicht erforderlich! Bei Grenzwertüberschreitung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden! Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden: Für alle unbedeckten Körperteile Hautschutzsalbe verwenden: Fettfreie oder fettarme (Öl-in-Wasser-Emulsion) für wasserunlösliche Stoffe, fetthaltige für wasserlösliche Stoffe! Körperschutz: Labormantel! Geschlossene Schuhe! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

Verschütteten Feststoff unter Staubvermeidung trocken aufnehmen und, wie unter "Entsorgung" beschrieben, behandeln! Ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeit muß mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufgenommen und, wie unter "Entsorgung" beschrieben, behandelt werden! Ausgelaufene Flüssigkeit nur mit persönlicher Schutzausrüstung beseitigen!

Kontaminierte Stellen anschließend gründlich reinigen! Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Situation abstimmen und auf brennbare Substanzen in der Umgebung achten! Kleinere Brände mit Handfeuerlöscher (Kohlendioxid) löschen! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe ! Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung! Auch kleine Störungen im Betriebsablauf dem Vorgesetzten melden!

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Wenn vorhanden Polyethylenglykol 400 statt Wasser verwenden (keine Lösungsmittel). Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

| Sachgerechte Entsorgung |
| --- |
| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Abfälle und Reststoffe nicht untereinander und nicht mit kontaminierten Verbrauchsgegenständen (Filter, Handschuhe etc.) mischen! _____________________________ Unterschrift des Unternehmers |  |